## Slide 1
AGV(Automated Guided Vehicle, 자동 운반 차량)

## Slide 2
1. AGV 10대가 있고, AGV를 통제하는 서버가 한대 있습니다. (DB는 없는 것으로 한다)
2. 각 AGV가 CLIENT가 되어 서버로 데이터를 전송하는 것을 구현합니다.
서버에서는 각 AGV가 보내오는 데이터를 처리하고 있는 모습을 텍스트 형식으로 표현합니다.
(EX: 콘솔 창 또는 Web Browser 창)
3. 구현에 필요한 조건들은 다음과 같습니다.
1) 알람 발생_해제에필요한 코드는 아래의 코드를 사용해서 랜덤하게 발생시킨 후,
해제는 발생 후, 5초 후,해제가 되도록 데이터를 전송합니다.
ALARM_CD
11 : 현 위치확인 안됨
12 : 직진 후, 위치 오류
13 : 우 90도회전 후, 위치 오류
14 : 좌 90도회전 후, 위치 오류
15 : 180도 회전 후, 위치 오류
16 : 후진 후, 위치 오류
21 : LOW BATTERY
22 : 과전류 발생
31 : Belt 구동 실패
32 : Tray 구동 실패
2) 각각의 인터페이스에 필요한 데이터 포맷양식은 첨부한 "SERVER_CLIENT_인터페이스_목록.xlsx" 파일을 참고합니다.
3) 참고로,
LOCATION 으로 '00010002' 값은 X좌표:0001, Y좌표:0002 입니다.
BATTERY_LVL 값은 AGV 자동 충전 조건으로 BATTERY 잔량 % 값 입니다.
4) 인터페이스 전송 방향
SERVER -> CLIENT 전달하는 인터페이스
"AGV 상태요청 인터페이스"
"AGV 이동명령 인터페이스"
CLIENT -> SERVER 인터페이스
"AGV 상태보고 인터페이스"
"알람 발생_해제 인터페이스"
5) SERVER는 AGV(CLIENT)에게 50 msec 단위로 이동명령을 전송한다.
6) 각 10대의 AGV에게 50 msec 단위로 동시에 명령을 전송해야 한다
7) 각 AGV(CLIENT)는 50 msec 단위로 SERVER로 AGV 상태를 보고한다.
8) 각 AGV(CLIENT)는 1000 msec 단위로 알람을 발생시켜 SERVER로 AGV 상태를 보고한다.
단, 발생된 알람은 중복되어 발생할 수 없고, 반드시 해제가 된 후에 다시 발생 시킬 수 있다.

## Slide 3
서버
클라이언트
AGV 상태요청
AGV 이동명령 (50msec)
AGV 상태보고 (50msec)
알람 발생_해제 (1000msec)